VH 								KOOD …………………………

Vigade otsimise ülesanne.

Näidata ära vigade asukoht lehekülje numbriga,  koos vea kirjeldusega. Vea mõju ei ole vaja näidata  ja näiteks uut turuväärtust ei ole vaja arvutada.

Eksperthinnang nr 1234

Hindamisaruande kuupäev  03.10.2014.a

| Tellija | FIE Pille Tamm |
| --- | --- |
| Hinnatav vara | Kaasomand (300/400) laohoonest ja maaüksusest |
| Aadress | Kadaka tee 111, Mustamäe linnaosa, Tallinn |
| Väärtuse liik | Turuväärtus |
| Turuväärtus | 300 000 eurot |
| Väärtuse kuupäev | 03.10.2014.a |
| Eesmärk | Laenutagatiseks |
| Seos | Kinnitame, et Meie Kinnisvara AS ei ole seotud hinnatava vara tehingu ega omandisuhtega. |

Sisukord

1	Hindamise alused	3

2	Hindamisel kasutatavad mõisted	3

3	Hindamise eeldused ja piiravad tingimused	3

4	Hindamise lähteandmed	4

5	Vara üldiseloomustus	4

5.1	Õiguslik määratlus. Kinnistusregistri registriosa väljavõte on lisatud eksperthinnangule	4

5.2	Asukoha iseloomustus ja keskkond	5

5.3	Katastriüksuse iseloomustus	6

5.4	Laohoone kirjeldus	6

5.4.1	Konstruktsioonid	7

5.4.2	Hinnatava hooneosa kirjeldus	7

5.5	Tehnosüsteemid	8

6	Vara kvaliteediklass vastavalt EVS 875-10	8

7	Hindamine	8

7.1	Turuanalüüs	8

7.2	Parim kasutus	12

7.3	Meetodi valik	12

7.4	Hindamine võrdlusmeetodil	13

8	Kokkuvõte	15

Vastavuskinnitus Eesti standardi EVS 875 "Vara hindamine" nõuetele	17

Lisa 1	18

# Hindamise alused

1.1 Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875

1.2 EKHÜ Heade Tavade Koodeks

1.3 Eesti Vabariigi seadusandlus

1.4 EKHÜ poolt nõutav eksperthinnangu standard, www.ekhy.ee

# Hindamisel kasutatavad mõisted

2.1 Turuväärtus (Market Value) on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. (EVS 875:3)

2.2 Parim kasutus (Highest and best use) on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. (EVS 875:1)

2.3 Hindamisaruande kuupäev on kuupäev, millal on allkirjastatud hindamisaruanne. (EVS 875:1)

2.4 Väärtuse kuupäev on kuupäev, mille seisuga hindamistulemus (väärtus) on esitatud. (EVS 875:1)

2.5 Ülevaatuse kuupäev on kuupäev, millal teostati hinnatava vara ülevaatus. Ülevaatuse kuupäev peab alati eelnema väärtuse kuupäevale. (EVS 875:1)

# Hindamise eeldused ja piiravad tingimused

3.1 Hindajale esitatud andmed ja dokumentatsioon on tõesed.

3.2 Hinnatava vara turuväärtus on leitud eeldusel, et varal ei lasu hüpoteeke ega teisi füüsiliste ja/või juriidiliste isikute õigusi (nt üürileping, eluaegse kasutamise õigus jms). Nimetatud eeldus on esitatud tuginedes turuosaliste poolt tehtavatele eeldustele, et vara üle minemisel müüjalt ostjale hüpoteegid on kustutatud või kustutatakse tehingu käigus ja kolmandate isikute õigused puuduvad. Kui kolmandate isikute õigustega on hindamisel arvestatud, siis on see käesolevas eksperthinnangus ka selgelt välja toodud.

3.3 Käesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid käesolevale aruandele ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui käesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

3.4 Käesolev eksperthinnang on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eelpool avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil.

3.5 Ehitise, rajatise ja tehnosüsteemide juures ei ole hindaja poolt teostatud põhjalikku ehitus-tehnilist ekspertiisi ega inspekteeritud vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Andmed on fikseeritud esitatud informatsiooni, teostatud visuaalse vaatluse ja hindaja tööpraktikast tulenevate kogemuste põhjal. Käesolev hindamisaruanne ei kinnita ehitise, rajatiste ja tehnosüsteemide kaetud, varjatud või ligipääsmatute osade laitmatust.

3.6 Hindajat ei ole informeeritud mingi loodusliku ega keemilise päritoluga saastatuse, mille mõju hindamisobjektile või naaberobjektile võiks mõjutada hinnatavat väärtust, olemasolust. Juhul, kui hindamisjärgselt ilmneb, et hinnatava objekti või selle läheduses asuv maa on saastatud või et hindamisobjekti on kasutatud või kasutatakse viisil, mis võib kaasa tuua saastumise, võib see vähendada hindamisaruandes esitatud väärtust.

3.7 Käesoleva töö teostamisel on hindajal palutud lähtuda eeldusest, et mingit saastatust ei eksisteeri või et saastekõrvaldamistööde maksumus ei ole väärtuse jaoks oluline. Hindajat ei ole informeeritud mingitest uurimistulemustest, mis viitaksid saasteainete või ohtlike ainete olemasolule. Hindaja ei ole uurinud hindamisobjektil ja naaberobjektidel teostatud ning teostatavat tegevust eesmärgiga teha kindlaks, kas nimetatud kasutused või nende objektide maa võiks olla või on olnud hinnatava objekti suhtes saastav. Hindaja ei pea omama saasteainete avastamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, seega ei võta hindaja endale mingit vastutust ükskõik missuguse saasteaine olemasolu eest. Juhul, kui hindamisjärgselt ilmneb, et hindamisobjektil või naabruses eksisteerib saastaineid või –allikaid või et hindamisobjekti on kasutatud viisil, mis võib kaasa tuua saastumise, võib see vähendada hindamisaruandes esitatud väärtust.

3.8 Hindaja ei ole teostanud mingeid uuringuid toksiliste või ohtlike ainete olemasolu kohta ning seega ei saa esitada mingit kindlat seisukohta küsimuses, missugune võiks olla nende võimalik mõju hindamistulemusele. Hindamisel on lähtutud eeldusest, et varal ei ole mingeid toksilisi, ohtlikke ega kahjulikke aineid. Igasugune selliste ainete olemasolu avastamine võib vara väärtust oluliselt mõjutada.

# Hindamise lähteandmed

| Tellija | Kadaka Osaühing |
| --- | --- |
| Hindaja | Mati Meie Meie Kinnisvara AS Taeva tn 1, Tallinn Tel. 6011111 |
| Tellimusleping | Tellimus eksperthinnangu teostamiseks on esitatud meili teel 30.09.2014.a |
| Ülevaatuse kuupäev | 01.10.2014 |
| Ülevaatuse ulatus | Hoone väline ülevaatus, siseruumide ülevaatus, krundi ülevaatus |
| Ülevaatuse põhjalikkus | Visuaalne vaatlus, teostatud ei ole ehitus-tehnilist ekspertiisi või kasutatud erivahendeid |
| Ülevaatusel osalesid | Pille Tamm (omaniku esindaja) ja hindaja Mati Meie |
| Andmed esitas | Pille Tamm (omanik) |
| Andmeallikad | Kinnistusregistri registriosa väljavõte Päring Ehitisregistrist www.ehr.ee Päring Maa-ametist geoportaal.maaamet.ee Elamu projekt, 2003 |

# Vara üldiseloomustus

## Õiguslik määratlus. Kinnistusregistri registriosa väljavõte on lisatud eksperthinnangule

| Asjaõiguslik staatus | Kaasomand Hinnatavaks varaks on Kadaka Osaühing -le kuuluv kaasomand (300/400) Kadaka tee 111 kinnistust (kasutuskorra järgselt hooneosa ca 1400 m2 ning krundiosa 3000 m2). Teisele kaasomanikule kuulub: Puff Eesti Aktsiaselts - 100/400 kaasomandist (kasutuskorra järgselt hooneosa ca 400 m2 ning krundiosa 1000 m2) |
| --- | --- |
| Reg osa nr | 12345 |
| Katastritunnus | 11111:001:0000 |
| Sihtotstarve | Elamumaa 100% |
| Aadress | Kadaka tee 111, Mustamäe linnaosa, Tallinn |
| Vara liik | Ladu |
| Omanik | Kadaka Osaühing, reg.kood 111111, 300/400 kaasomandist Puff Eesti Aktsiaselts, reg.kood 100/400 kaasomandist |
| Koormatised ja kitsendused | Kinnistusregistri registriosa väljavõttel III jaos on sisse kantud kasutuskord, kasutuskorra kirjeldus toodud eelveas lõigus, kasutuskorra lepingu väljavõte eksperthinnangu lisas |
| Hüpoteegid | Kinnistusregistri registriosa väljavõttel IV jaos kanded puuduvad |
| Seadustest ja lepingutest tulenevad kinnistus-raamatusse mittekantud õigused ja kohustused | Hindajale teadaolevatel andmetel ei lasu hinnataval varal seadustest ja lepingutest tulenevaid kinnistusraamatusse mittekantud õigusi ja kohustusi, mis võiksid mõjutada selle väärtust. Selliste asjaolude ilmnemine võib muuta vara käesolevas eksperthinnangus toodud turuväärtust. |
| Kvaliteediklass: juhtimine | Kvaliteediklass vastavalt EVS 875-10 juhtimise alusel on B |

## Asukoha iseloomustus ja keskkond

| Asukoht piirkonna siseselt | Keskmiselt nõutud |
| --- | --- |
| Piirkonna hoonestus | Laohooned ja kauplus/laod |
| Infrastruktuur | Kauplused ja teeninduspunktid ca 1 km kaugusel |
| Haljastus ja heakord | Ladude ja kaupluste piirkond, heakord keskmine |
| Õhu saastatus ja müra | Keskmine |
| Juurdepääsu tee | Asfalteeritud teelt |
| Parkimine | Rahuldavad parkimisvõimalused krundil |
| Ühistransport | Ca 400 peatus |

## Katastriüksuse iseloomustus

| Katastritunnus | 11111:001:0000 |
| --- | --- |
| Sihtotstarve | Tootmismaa 100% |
| Maatüki suurus | 4000 m2 |
| Maatüki kuju ja reljeef | Krunt on korrapärase kujuga, asfalteeritud, aiaga piiramata, vaba krundiosa väike ja kasutusel parklana |
| Piirded | Piiratud aiaga |
| Üldplaneering | Üldplaneeringu järgselt äri- ja tootmismaa |
| Detailplaneering ja ehitusõigus | Puudub |
| Realiseerimata ehitusõigus | Vaba krundiosa väike ja kasutusel parklana |
| Hoonete arv | 1 |
| Muud piirangud ja nende mõju turuväärtusele | Maa-ameti kaardiserveri kitsenduste kaardil puuduvad, v.a elektripaigaldise kaitsevöönd, milline teenindab hinnatavat vara ja mõju ei oma |
| Kvaliteediklass: asukoht | Kvaliteediklass vastavalt EVS 875-10 asukoha alusel on B |

## Laohoone kirjeldus

| EHR kood | 1111111 |
| --- | --- |
| Hoone tüüp | Kauplus/laohoone, kaasomandite alusel kasutatavad hooneosad on eraldi sissepääsudega ja eraldi kasutatavad |
| Ehitusaasta | 1977 |
| Renoveerimine ja rekonstrueerimine | - |
| Valmidusaste | 100% |
| Ehitus- ja kasutusluba | Ehitisregistris märge kasutusel |
| Maksimaalne korruselisus | 1 |
| Ehitisealune pind | 1670 m2 |
| Suletud netopind (SNP) | 1550 m2 |

### Konstruktsioonid

| Vundament | Madalvundament |
| --- | --- |
| Kandekonstruktsioon | Tellis |
| Vahe- ja katuslaed | Puit |
| Välisseinad | Tellis |
| Välisviimistlus | Puhasvuuk |
| Trepid | Betoon |
| Katusekate | Plekk-kate |
| Välisuksed | Plastraamidel klaaspaketiga ja lihtklaasiga puitraamidel |
| Siseuksed | Sileuksed |
| Aknad | Plastraamidel klaaspaketiga ja lihtklaasiga puitraamidel |
| Konstruktsioonide seisukord | Üldseisukord rahuldav, katusekate vahetatud |
| Välisviimistluse seisukord | Rahuldav, kuid hoone vajab kaasaegsemat välisviimistlust, sh tõenäoliselt ka lisasoojustamist |
| Energiamärgis | Ehitisregistri andmetel pole väljastatud |

### Hinnatava hooneosa kirjeldus

| Hinnatava hooneosa pind | 1200 m2 |
| --- | --- |
| Ruumilahendus | Hoone on jagatud kaheks eraldi sissekäikudega sektsiooniks kauplus-ladudeks. Hoone esiküljel paiknevad sissekäigud, tagaküljel laadimisplatvormid kauba laadimiseks. Hinnatavasse hooneossa jäävad müügisalong, sa.ruum ja ladu, plaanil tähistaud rohelisega |
| Põrandad | Betoon, PVC kate, laminaatparkett ja keraamilised plaadid |
| Seinad | Värvkate, niisketes ruumides keraamilised plaadid |
| Laed | Värvkate, san.ruumis metallripplagi |
| Seisukorra üldhinnang | Heas/rahuldavas seisukorras, vastab valdavalt kasutusotstarbele |
| Remondivajadus | Müügisalongi osas hea, laoosas vajavad põrandad osaliselt uuendamist |

## Tehnosüsteemid

| Külmaveevarustus | Võrk, eraldi mõõdukid |
| --- | --- |
| Soojaveevarustus | El.boiler |
| Kanalisatsioon | Võrk |
| Gaasivarustus | - |
| Elektrivarustus | 220/380 V, 60A , eraldi mõõdukid |
| Küttesüsteem | Lokaalne keskküte Kadaka tee 113 gaasikatlamajast, radiaatorid |
| Ventilatsioon | Mehaaniline väljatõmme |
| Tehnosüsteemide seisukord | Hindajal puuduvad täpsed andmed tehnovõrkude ja küttesüsteemi seisukorra kohta, kasutuskõlblikud |
| Kvaliteediklass: hoone | Kvaliteediklass vastavalt EVS 875-10 hoone kvaliteedi alusel on B |

# Vara kvaliteediklass vastavalt EVS 875-10

Parema võrreldavuse ja üldistamise eesmärgil jagatakse kinnisvara kvaliteediklassidesse. Kvaliteediklass näitab vara konkurentsivõimet olla atraktiivne sarnast tüüpi rentnikele või ostjatele. Kvaliteediklass on kombinatsioon teguritest (rent, ehitusmaterjalid, viimistlus, tehniliste süsteemide standardid ja efektiivsus, ehitise mugavused, asukoht, juurdepääs jt), mis iseloomustavad kinnisvara tulupotentsiaali ja väärtust ning turu ootust nende näitajate osas. Kinnisvara kvaliteediklassi määramisel on aluseks selle tulupotentsiaal, arvestades kestlikkust, st iga teguri hindamisel tuleb silmas pidada kestliku arengu ja säästva kasutuse põhimõtteid. Tulupotentsiaali hinnatakse järgmiste tunnuste alusel: asukoht, hoone ja kinnisvara juhtimine.

Kvaliteediklasse on kolm: A, B ja C, millest A on kõrgeim ning C madalaim.

Kvaliteediklassi hindamisel antakse hinnang eraldi igale tunnusele nimetatud kolmepallilises süsteemis ja kinnisvara koondhinnang saadakse kolme tunnuse hindamise tulemusena. Käesolevas eksperthinnangus toimub kvaliteediklasside tunnuste hindamine kvalitatiivsel meetodil. Tunnuse koondhinnang saadakse summaarse kaalutletud hinnanguna üksikute mõjutegurite valdavate hinnangutulemuste alusel, arvestades nende mõju vara väärtusele. Kaalutletud koondhinnang tugineb eksperdi kogemustele, teadmistele ja loogilistele argumentidele, mitte niivõrd matemaatilisele arvutusele.

Hinnatava vara kvaliteediklass on:

Asukoht (A, B, C)

Hoone (A, B, C)

Kinnisvara juhtimine (A, B, C)

Vara kvaliteedi koondhinne on B B B

# Hindamine

## Turuanalüüs

Makromajanduse ülevaade

Väljavõte Eesti Panga 23.09.2014 majanduskommentaarist

Eesti Pank tõstis tehnilise majandusprognoosi uuendamise käigus selle aasta majanduskasvu 2,1 protsendini, kuid 2015. aastaks prognoositav 2,5-protsendiline kasv on juunis prognoositust aeglasem. 2014. aasta esimesel poolel põhines Eesti majanduskasv peamiselt kodumajapidamiste tarbimisel. See oli tingitud palgatulu kiirest kasvust ja tarbijahinna inflatsiooni aeglustumisest, mis aitas kaasa majapidamiste ostujõu suurenemisele. Suvekuude jaemüügi statistika viitab sellele, et eratarbimise kiire kasv jätkus ka kolmandas kvartalis. Uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub eratatarbimise kasv palgakasvu raugemise tõttu aasta teises pooles.  Investeeringute kasv oli esimesel poolaastal aeglane, kuid ületas juuniprognoosi siiski mõnevõrra. Hoolimata avaliku sektori ühekordsete investeerimisprojektide lõppemisest on kapitali kogumahutus põhivarasse erasektori investeeringute toel kasvanud. Erasektori investeerimisaktiivsus suureneb arvatavasti ka edaspidi, sest tootmisvõimsuse rakendatus tööstuses on jõudnud tasemele, mille puhul on senise tootmisstruktuuri juures toodangu kasvatamiseks vaja suuremat investeeringute mahtu. Euroopa majandus oli aasta esimesel poolel oodatust nõrgem. Ka Euroopa Keskpank alandas septembris euroala 2014. ja 2015. aasta majanduskasvu prognoosi. Kuigi Eesti kaubanduspartnerite nõudluse kasv on 2014. aastal olnud aeglasem kui juunis arvatud, kasvas eksport selle aasta esimesel poolel juuniprognoosist kiiremini. Senised väliskaubanduse andmed ei pruugi veel peegeldada Vene-Ukraina konflikti mõju, mis ilmneb tõenäoliselt alles aasta teisel poolel ning kandub edasi ka järgmisesse aastasse. Kuigi Euroopa Liidu ja Venemaa kehtestatud sanktsioonid on tekitanud raskusi embargo alla sattunud toodete valmistajatele, pole nende mõju Eesti majandusele tervikuna olnud seni eriti suur. Kolm järjestikust kvartalit väldanud keskmise brutokuupalga kasvu aeglustumine viitab asjaolule, et tööturul on alanud varem prognoositud kohanemine. Arvestades seda, et palgakasv ületab siiski veel tööjõu tootlikkuse kasvu, tööjõu reaalne ühikukulu on viimase kahe aasta jooksul suurenenud ning ettevõtete kasumid on aastataguse ajaga võrreldes vähenenud, on suhteliselt nõrga majanduskeskkonna tingimustes oodata palgakulude kasvu pidurdumist ka järgmisel aastal. Tarbijahindade inflatsioon on sel aastal olnud prognoositust aeglasem valdavalt energia odavnemise ning toiduainete hinnatõusu ärajäämise tõttu. Samuti on odavnenud tööstuskaubad, mille hinnad sõltuvad peamiselt välisturgude arengust. Prognoosi kohaselt jääb tarbijahindade kasv sel aastal nulli lähedale ning suureneb aasta kokkuvõttes 0,1%. Inflatsioon kiireneb järgmisel ja ülejärgmisel aastal vastavalt 1,3% ja 2,4%ni.

Sisemajanduse koguprodukt

Statistikaamet revideeris rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegridu alates 2000. aastast. Kõikide korrektsioonide tulemusena muutus aastane sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades aastatel 2000–2013 keskmiselt 1%.Täpsustatud andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2014. aasta II kvartalis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 2,4%. SKP kasvu mõjutas 2014. aasta II kvartalis enim kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse, kaubanduse ning energeetika tegevusala lisandväärtuse suurenemine. Samuti andis positiivse panuse netotootemaksude koosseisu kuuluvate aktsiisimaksude ning käibemaksu laekumise kasv. Majanduskasvu suurim pidurdaja oli ehituse tegevusalal loodud lisandväärtuse kahanemine, mis oli peamiselt tingitud ehitusmahtude vähenemisest. Veel pidurdasid SKP kasvu oluliselt tervishoiu ning transpordi tegevusalad.

Töötus ja tööhõive

Töötuid oli 2014. aasta I kvartalis 57 000 ja töötuse määr 8,5%. Vähenes nii töötute kui ka tööga hõivatute arv. Esmakordselt pärast 2010. aastat vähenes tööga hõivatute arv varasema aasta sama perioodiga võrreldes. Tööjõu-uuringu andmetel vähenes tööhõive I kvartalis nii negatiivsest rändesaldost tingitud tööealise rahvastiku vähenemise kui ka majanduslikult mitteaktiivsete arvu kasvu tõttu. Tööga hõivatute hinnanguline koguarv oli 606 000, mis oli väiksem nii eelnenud kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes. 15–74-aastaste tööhõive määr oli I kvartalis 61,1%. IV kvartaliga võrreldes oli tööhõive määr 0,5 protsendipunkti madalam ning 2013. aasta I kvartaliga võrreldes vaid 0,1 protsendipunkti kõrgem (siis oli hõivemäär vastavalt 61,6% ja 61,0%). Tööhõive vähenes enim vanemaealiste seas – 50-74-aastaste töötajate arv vähenes aastaga 10 000 võrra. Samuti vähenes peamiselt naiste tööhõive, meeste tööhõive pisut kasvas. Tööhõive kahanemist mõjutas kõige rohkem töötleva tööstuse, põllumajanduse ja metsanduse, eelmise kvartaliga võrreldes ka ehituse tegevusaladel hõivatute arvu vähenemine, samas info ja side, kutse-, teadus- ja tehnikaalaste tegevuste, tervishoiu ja kultuuri tegevusaladel tööhõive mõnevõrra kasvas..

Tarbijahinnaindeks

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2014. aasta augustis võrreldes juuliga -0,3% ja võrreldes eelmise aasta augustiga -0,7%. Kaubad olid 2013. aasta augustiga võrreldes 0,7% ja teenused 0,8% odavamad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta augustiga võrreldes langenud 0,7% ja mittereguleeritavad hinnad samuti 0,7%. 2013. aasta augustiga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit enim elekter, soojusenergia ja küte, sealjuures oli kodudesse jõudnud elekter 7,6% ja soojusenergia 3,9% odavam. Suuremat mõju indeksile avaldas veel 20% odavam köögivili ning alkohoolsed joogid ja tubakas, mis on aastaga kallinenud vastavalt 2,7% ja 6,3%. Mootorikütus oli aastataguse ajaga võrreldes 3,5% odavam.

Ehitushinnaindeksi muutus oli 2014. aasta II kvartalis võrreldes I kvartaliga -0,7% ja võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 0,8%. Eelmise kvartaliga võrreldes pöördus ehitushinna

Keskmine palk

Keskmine brutokuupalk oli 2014. aasta II kvartalis 1023 eurot ja palk tõusis eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 4,8%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli brutokuupalga tõus II kvartalis aeglasem kui I kvartalis. Ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta tõusis keskmine brutokuupalk II kvartalis 5,0%. Ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud langesid 2013. aasta II kvartaliga võrreldes palgatöötaja kohta 1,8% ning vähendasid keskmist brutokuupalga tõusu 0,2 protsendipunkti. Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud, tõusis 2014. aasta II kvartalis samuti 4,8%. Reaalpalk tõusis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes kaheteistkümnendat kvartalit järjest. Palgastatistika uuringu alusel oli juuni lõpu seisuga töötajate arv 4,7% suurem kui 2013. aasta juuni lõpus. Pisut üle 10% suurenes palgatöötajate arv neljal tegevusalal: 1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük; 2) hulgi- ja jaekaubandus; 3) majutus ja toitlustus ning 4) haldus- ja abitegevused.

Ehitushinnaindeks

indeks tänavu I kvartalis pärast kolmeaastast tõusu langusele. Langus jätkus ka II kvartalis. Ehitushinnaindeksit mõjutas II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga eelkõige tööjõu kallinemine, mis andis indeksi kogutõusust üle kolmveerandi. Eelmise kvartaliga võrreldes odavnesid ehitusmaterjalid 1,7%. Kulutused masinatele tõusid 3,0% ja tööjõule 0,7%.

Kinnisvaratehingud

2013. aastal sooritati 41 650 kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtusega 2,0 miljardit eurot. Tehingute koguarv kasvas varasema aastaga võrreldes 15% ja koguväärtus 18%. Eesti kinnisvaraturg jätkas 2013. aastal tõusu ning tehingute arv saavutas majandussurutise järgse rekordi. Võrreldes turu kõrgajaga 2006. aastal oli tehinguaktiivsus siiski veel 30% madalam. Kinnisvara ostu-müügitehingu keskmine väärtus oli 2013. aastal 48 900 eurot, mis on 2% rohkem kui aasta varem. Kinnisvaratehingute koguarvu kasv oli peamiselt tingitud korteritehingute arvu kasvust. Korteriomandi tehingud hõlmasid poole kinnisvara ostu-müügitehingutest. Elanikkonna kindlustunde kasv, soodne intressimäär ja tasapisi lisanduvad uusarendused on aidanud eluasemeturgu aktiivsena hoida. Korteritehingute arv kasvas 2012. aastaga võrreldes 15% ja korteritehingute väärtus neljandiku võrra. Võrreldes 2012. aastaga suurenes korteriomandi ostu-müügitehingu keskmine väärtus kõige enam Lõuna- ja Kirde-Eestis (kummaski 16%). Põhja-Eestis olid tehingud keskmiselt 10% kallimad ja Kesk-Eestis jäid varasema aasta tasemele. Tehingute keskmine väärtus vähenes vaid Lääne-Eestis (2012. aasta kõige suurem kasvaja) ja seda enam kui kümnendiku võrra.

2014. aasta I kvartalis sooritati Eestis 10 278 kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtusega 497 miljonit eurot. 2014. aasta II kvartalis sooritati Eestis 11 605 kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtusega 569 miljonit eurot.

2014. aasta III kvartalis sooritati Eestis 10 767  kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtusega 569 miljonit eurot.

Kinnisvaratehingute arv ja maht Eestis.

Allikad: Statistikaamet, Eesti Pank, Maa-amet

Äripindade turuanalüüs

Hoonestamata äri- ja tootmismaad

- Müügipakkumisi on lisandunud, ka müügis olevate varade vastu on huvi kasvanud ning pindade üürid on kõrgemaks läinud. Eestis on erinevatel andmetel kokku pakkumises ligi 650 ärimaad, pakkumiste arv oli samas suurusjärgus ka 2013. aasta alguses.

- Praegune üüritase ei toeta seda, et ehitatakse uus hoone ja üüritakse välja (kui ei ole kohe algusest fikseeritud kliendiga seotud).

- Arendustegevust (ka oma tarbeks) pärsivad eelkõige pankade kõrged omakapitalinõuded - kaasaegset pinda on pakkumises vähe.

- Kliendi tellimusel valmisehitatud hoonete üürihinnad on tööstusparkides keskmiselt 4,5-5 €/m², VGP Pargis isegi 4 €/m². Ettevõtjatele huvipakkuvaks suunaks on Tartu mnt, teised Tallinna väljasõidud ei ole eriti atraktiivsed.

Lao- ja tootmispinnad

- Otsitakse nii suuri (3500 m²) kui väiksemaid (500-1000 m²) ruume, huvi on endiselt suur pindadele, kus on 200 m² ladu ja 100 m² kontoriruume.

- Uute ladude üürihind on keskmiselt 4,5 €/m², hinnad ei ole tõusnud.

- Mõned suured ettevõtted (nt Smarten) ehitavad endale ise laokompleksi.

- 2013. aasta kevadega võrreldes on suurte nõukogudeaegsete betoonhoonete tootmispindade vastu nõudlus väiksem, väikepindade vastu on huvi aga suurenenud, mistõttu soovitame suured pinnad võimalusel tükeldada.

- Loomingulisemad omanikud peibutavad madalate üürihindadega ja peidavad kõrvalkuludesse tihti lisakulusid (müüakse näiteks kommunaalteenuseid edasi).

Uuema tootmis- ja laopinna üür, €/m2

Kaubanduspinnad

1)	Peatänavate äärsetest kaubanduspindadest eristub hinnatasemelt Pärnu maantee lõik Valli tänavast Roosikrantsi tänavani, mis vastab ainsana brändikaupmeeste nõuetele. Samas on seda oluliselt mõjutamas Pärnu mnt trammitee remont.

2)	B- ja C-asukoha kaubanduspindade üürnikud vahetuvad pidevalt, mistõttu selliste ruumide soetamine kassavoo-objektiks on riskantne.

3)	Kaubandus jääb ellu ainult suurtes keskustes. Inimesed ostavad järjest rohkem internetipoodidest, kuid samas koormavad kauba välja valimisel asjatult ka füüsiliste poodide personali.

4)	Uute kaubanduspindade puhul on suurem nõudlus vitriinakendega pindadele

5)	Uue trammiliikluse mõju on teadmata - kui Pärnu mnt-l parkimine kaob, siis seal piirkonnas võib kaubanduspindade külastatavus väheneda.

6)	Kesklinna toitlustuspindade üürilepingud käivad käest-kätte, toitlustajaid on palju, kuid tihti on alustava äri kontseptsioon vale või taandub ebaedu söögi kehvale kvaliteedile.

7)	Uued toitlustusärisse tulijad investeerivad sageli liiga palju, raha ei hakka oodatud tempos tagasi tulema ning mistõttu ollakse sunnitud tegevus lõpetama, samas on toitlustuspindade otsijaid palju.

8)	Teeninduspindadest on enimnõutud veevarustusega väikesed pinnad erinevate ilusalongide jaoks.

Tallinna kaubanduspindade üürihinnad

| Kaubanduspinna tüüp | Üürivahemik, €/m2 |
| --- | --- |
| Suured kaubanduskeskused | 12 - 65 |
| Keskmised kaubanduskeskused | 7 - 20 |
| Kesklinna peatänavate kaubanduspinnad | 5 - 20 |

Pakkumised

Kinnisvaraportaalis City24 on Tallinnas pakkumisel 20 sarnast laopinda suurusega  alates 1000 kuni 1500 m2, valdavalt tegemist, keskmine pakkumiste vahemik 300 000 – 1 000 000 euro, ühikuhinnaga 300 – 650 €/m2.

Sarnaseim pakkumine on alljärgnev:

## Parim kasutus

Parim kasutus (Highest and best use) on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. (EVS 875:1)

## Meetodi valik

Turuväärtuse hindamisel määrab meetodi eelistuse viis, kuidas varaga vabal turul tõenäoliselt kaubeldakse.

Kulupõhine käsitlus (Cost Approach) ehk kulumeetod lähtub põhimõttest, et potentsiaalne ostja ei ole valmis vara eest maksma rohkem, kui tuleks kulutada sarnase kasulikkusega vara ostmiseks või loomiseks, arvestades ka kaasnevaid riske ja ebamugavust. Sageli on hinnatav vara võrreldes alternatiivse varaga vähem atraktiivne tulenevalt vanusest, kulumisest jms. Seega kohandatakse tulemus kulumi arvessevõtmise kaudu.

Tulumeetod (Income Approach) põhineb vara võimel genereerida tulevikus tulu. Väärtusena käsitletakse oodatava tulu nüüdisväärtust. Tulumeetodi aluseks on põhimõte, et ostja ei ole nõus vara eest maksma rohkem kui on vara oodatavad rahavood kogu vara kasutusea või hoidmisperioodi jooksul. Tulumeetodit rakendatakse tulutoova kinnisvara (rendiobjekt või rendiobjektina käsitletav) hindamiseks. Tulupõhised käsitlused on tulu kapitaliseerimine ja diskonteeritud rahavoo analüüs.

Võrdlusmeetod (Sales Comparison Approach) ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnaste müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus. Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspõhimõte: võimalik ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem, kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. Turuväärtuseni jõutakse võrdlusmeetodi rakendamisel juhul, kui kõik võrdlemisel aluseks olevad müügitehingud on tehtud vaba turu tingimustes ja võrdluse käigus toimuv erisuste arvessevõtmine tugineb turuinformatsioonile.

Käesolevas eksperthinnangus on turuväärtuse hindamiseks erinevate hindamismeetodite hulgast valitud võrdlusmeetod.

## Hindamine võrdlusmeetodil

Võrdlusinformatsioonina on analüüsitud Meie Kinnisvara andmebaasi tehinguid. Võrdlemise aluseks olevad müügitehingud on hindajale teadaolevalt tehtud vaba turu tingimustes, väärtuse kuupäeva suhtes võimalikult hiljuti ja sarnases turusituatsioonis.

| Hinnatava objekti SWOT tabel |  |
| --- | --- |
| Tugevused Nõrkused paiknemine tuntud Kadakaäripiirkonnas; ruumide multifunktsionaalne kasutusvõimalus; vahetatud katusekate vaba krundiosa väiksus; paiknemine sisekvartalis; hoonete vanus ja väheatraktiivne välisilme; kaasomand, mis seab piiranguid hooneosa kasutamisel Võimalused Ohud välisviimistluse uuendamine Majanduskeskkonna halvenemise oht |  |

| Nr | Aadress | Üld-pind (m2) | Krunt (m2) | Tehingu- hind | €/m2 | Müügi- aeg | Iseloomustus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kristiine linnaosa, Artelli | 2716 | 6496 | 1 100 000 | 405 | 07.2014 | Kahekorruseline lao ja kontorihoone, esimesel korrusel lao- ja teeniduspinnad, teisel korrusel kontorid, tellishoone, müügihind ei sisalda käibemaksu, üüriobjekt, pikk kitsas krunt |
|  | Musta-mäe linnaosa, Kadaka tee | 780 | 3000 | 355 000 | 455 | 02.2014 | Ühekorruseline tootmishoone, (betoonkonstruktsioon), koos autoremondi teenindusboksidega, müügihind ei sisalda käibemaksu |
|  | Harju-maa, Tallinn, Lasnamäe, Suur-Sõjamäe tn X | 1370,6 | 1567 | 325 000 | 237 | 01.2014 | Hoone 1. korrusel asub kaks kaupluseruumi, garaažid/autoremondiruumid (üks ruum keskmisest kõrgem, kõrgus ca 4 m), pesu-, riietus- ja olmeruum; 2. korrusel kontoriruumid, suur kaminasaal, tualettruum, leiliruum koos duši- ja riietusruumiga, müüdud täitemenetluses |
|  | Musta-mäe, Kadaka tee | 1400 | 4000 | 470 000 | 336 | 06.2014 | Sarnane laohoone, tellishoone, seisukord rahuldav, kaasomand |

Järgnevas kohanduses oleme kasutanud võrdlustehingud nr 2, 3, ja 4, mis sobivad enim parameetrite poolest.

Võrdlusühik on ühik, mille abil kohandamise võtteid kasutades leitakse vara väärtus võrdlusmeetodil. Käesolevas eksperthinnangus valime võrdlusühikuks hinna eurodes, kuna tavaliselt on võrdlusühikuks ühik, mida kasutatakse turul selliste varadega  turul kauplemisel.

Võrdluselementide valikul oleme lähtunud nende olulisusest. Kõrvale on jäetud elemendid, mis mõjutavad vara väärtust ebaoluliselt või mille mõju on oluliselt väiksem võrreldes hindamise täpsusega.

Võrdluselemendid:

Ajaline kohandus – 2014 aasta algusest ei ole on antud turusektoris hinnamuutust toimunud;

Asukoht – enimnõutud on peatänavate äärsed, hea nähtavuse asukohad;

Hoone üldpind – mastaabiefekt ehk suurema hoone pinnaühiku maksumus on madalam;

Hoone tüüp –  enim nõutud on multifunktsionaalsed ja kõrgete lao- või tootmisruumidega, või erinevaid kasutusi võimaldavate ruumilahendustega hooned;

Siseviimistluse seisukord – hinnavahe kvaliteediklasside vahel on  keskmiselt 5 – 30%;

Küttesüsteem/tehnovõrgud – ökonoomse ja kombineeritud küttesüsteemiga ning tsentraalsete tehnovõrkudega objektid on enamhinnatud;

Krundi suurus – suurematel kruntidel paiknevad hooned on rohkem hinnatud (paremad laienemisvõimalused);

Väärtust mõjutavate tegurite lõikes kasutame erisuste hindamisel protsentuaalset kohandust, kusjuures võrreldavate varade kohandamisel arvestatakse hinnatava vara turuväärtust tõstev tegur positiivse märgiga ja turuväärtust alandav tegur negatiivse märgiga. Võrdluse käigus toimuv erisuste arvessevõtmine tugineb turuinformatsioonile
Protsentuaalse kohanduse minimaalne täpsus on 5%, kuna see on vastavuses võrdlusinformatsiooni kvaliteediga.

Võrdlustabel Võrdluselement Hinnatav vara 2 3 4 Tehingu hind (€) 355 000 325 000 470 000 Tehingu hind (€/m2) 455 237 335 Tehingu aeg okt-2014 veebr-2014 jaan-2014 juuni-2014 Ajaline kohandus 0% 3% 0% Ajaliselt kohandatud hind, € 455 244 335 Asukoht Kadaka tee, siseõu Mustamäe, Kadaka tee läheduses sarnane turupiirkond, sisekvartal Mustamäe, Kadaka tee läheduses, sisekvartal Asukoha kohandus -5% 0% 0% Suletud netopind (m2) 1400 780m2 1370m2 1400m2 Pinna kohandus -10% 0% 0% Seisukord hea sarnane, väljast parem, seest natuke halvem parem natuke halvem Seisukorra kohandus -5% -10% 5% Projektlahendus Multifunkt-sionaalne, eraldi sissepääsud, hoone eest ja tagant Remondiboksid ja natuke kõrgem lao-osa, sama sama sama Projektlahenduse kohandus 0% 0% 0% Krunt (m2) 4000 3000m2, väiksem 2567m2 4000m2 Krundi kohandus 5% 10% 0% Lisategurid Kaasomand Tervikkinnistu Kaasomand Kaasomand Kohandus -10% 0% 0% Kohandus kokku -25% 0% 5% Kohandatud hind (€/m2) 341 244 352 Absoluutkohandus 35% 23% 5% Osakaalud 0,2 0,3 0,5 Kaalutud tulemus 68 73 176 Turuväärtus, €/m2 ja € 244 341 775 Kohandamise tulemusena saame ühikpinna turuväärtuseks 244€/m2 hooneosa suletud netopinna kohta. Seega hinnatava vara turuväärtuseks võrdlusmeetodil kujuneb: 1400 m2 x 244 kr/m2 = ~340 000 eurot.

# Kokkuvõte

Hinnatava objekti (kaasomand (300/400) laohoonest ja maaüksusest, aadressil Kadaka tee 111, Mustamäe linnaosa, Tallinn) turuväärtus väärtuse kuupäeval 03.10.2014.a on 340 000 (kolmsada nelikümmend tuhat) eurot.

Saadud tulemuse täpsuseks hindame 10%.

Analoogsete varade müügiperiood hindamishetkel on 12 kuud. Likviidsust hindame keskmiseks.

Lisad:

Vastavuskinnitus;

Asukoha plaan;

Fotod;

Kinnistusregistri registriosa väljavõte;

Kasutuskorra kokkulepe.

| Mati Meie | Hindaja Tel +372 500000000 m.meie@meie.ee | Kati Meie | Kinnitaja Kutseline hindaja Vara hindaja VVVVV Kutsetunnistuse nr Maa-ameti litsents Tel +372 5100000 k.meie@meie.ee |
| --- | --- | --- | --- |

# Vastavuskinnitus Eesti standardi EVS 875 "Vara hindamine" nõuetele

Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks.

Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele.

Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud.

Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, va juhud, kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks.

Hindaja on tegutsenud sõltumatu välishindajana ning on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes.

Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega.

Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed.

Hindamistoimingus kasutatud  ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega.

# Lisa 1

Lisade järgnevat  puudumist mitte lugeda veaks.