Ülesanne 1.1. Võrdlusmeetod (Vara hindaja)

Tuginedes alltoodud informatsioonile leia hinnatava objekti turuväärtus võrdlusmeetodil selgitades hindamiskäiku:

- Mis on objekti parimaks kasutuseks?

- Millised tehingud ei ole võrdluskõlbulikud ja miks? (jäta välja vaid täiesti sobimatud tehingud)

- Millist võrdlusühikut kasutad ja miks?

- Milliseid võrdluselemente kasutad?

- Kuidas leiad lõpptulemuse (millist keskmist kasutad ja miks) ja millised kommentaarid võiks lõpptulemusele lisada lähtuvalt standardist EVS-875 ja EKHÜ poolt nõutavast eksperthinnangu standardist?

Turuväärtus tuleb hinnata seisuga 01.11.2012. Kohandused teostada 5%-se täpsusega. Hinnang on mõeldud esitamiseks krediidiasutusele.

Hinnatava objekti kirjeldus:

Hinnatavaks objektiks on Järve vallas ca 10 km kaugusel Dorpatu linnast asuv hoonestamata kinnistu, mis on viimase paarikümne aasta jooksul olnud pidevalt kasutuses haritava maana.

Omandsuhted

Omanik:	OÜ Maa (tegemist on käibemaksukohustuslasega)

Koormatised ja kitsendused:	tähtajatu isiklik kasutusõigus OÜ Kogumisvõrk kasuks, mis ei takista ega piira kinnistu sihipärast kasutust

Hüpoteegid:	hüpoteek summas 10 000 eurot AS Nordbank kasuks, hüpoteegiga pole väärtuse kuupäevaga seotud ühtegi laenukohustust

Üüri/rendilepingud:		puuduvad

Kinnistu andmed

Kuju:				ristkülik

Reljeef:			tasane

Pindala:			12,5 ha

Sihtotstarve:			100% maatulundusmaa

Üldplaneering:	2004.a. kehtestatud üldplaneering ei reguleeri otseselt hinnatava kinnistu maakasutust

Detailplaneering:	2006.a. on algatatud detailplaneering, mis näeb kinnistu jagamise 15-ks üksikelamu krundiks (valminud on vastav eskiislahendus)

Kõlvikuline koosseis:	12,4 ha haritav maa; 0,1 ha muu maa (kinnistu servas asuv võsastunud ala)

PRIA toetusõigus:	olemas (RRIA-s on registreeritud põllumassiiv pindalaga 12,4 ha)

Haritava maa tüüp:	keskmine põllutüübiline haritav maa

Tehnovõrgud ja seadmed

Veevarustus:	kinnistul ja lähimas ümbruskonnas puudub; detail-planeeringu järgselt planeeritud lahendada lokaalselt

Kanalisatsioon	kinnistul ja lähimas ümbruskonnas puudub; detail-planeeringu järgselt planeeritud lahendada lokaalselt

Elektrivarustus	kinnistut läbib keskpinge el. õhuliin; lähim el. alajaam asub ca 1 km kaugusel

Muu info

Sügisese viljakoristuse käigus tekkis hinnatava kinnistu servas õlireostus, mida on võimalik likvideerida. Väärtuse kuupäeva seisuga on võetud vastavad hinnapakkumised ühelt FIE-lt ja kolmelt ettevõttelt, kes kõik ei ole käibemaksukohustuslased:

FIE Heli Kopter:		500 eurot

OÜ Õli: 			1 000 eurot

OÜ Reostus:			1 100 eurot

OÜ Õlireostus:		1 300 eurot

Turuinformatsioon:

Järve valla näol on tegemist põllumajandusliku piirkonnaga, kus tegutseb palju põllu-majandusega seotud ettevõtteid. Nõudlus elamispindade järele on tagasihoidlik. Dorpatu linn on maakonnakeskus, kus on aktiivne nii korterite kui ka elamute turg. Kui nn. buumiperioodil (aastatel 2005 – 2007) oli nõudlus suur isegi kuni ca 15 km kaugusel Dorpatu linnast asuva toormaa (ehitusliku potentsiaaliga maatulundusmaa) järele, siis viimastel aastatel on selles osas nõudlus olemas vaid kuni ca 5 km kaugusel asuvate objektide osas.

Turuanalüüsile tuginedes on teada järgmised faktid:

- 2011.a. jooksul kasvasid haritava maa hinnad keskmiselt 10% aastas (sh. kuude lõikes on kasv olnud ühtlane). Käesoleva aasta I poolel on hinnad kasvanud keskmiselt ca 5% (sh. kuude lõikes on kasv olnud ühtlane), kuid alates II poolaastast on hinnatasemed püsinud stabiilsena. Sarnaselt on turg käitunud ka metsamaa ja loodusliku rohumaa osas.

- Ehitusliku potentsiaaliga maatulundusmaa hinnad on viimase kahe aasta jooksul püsinud stabiilsena ning hinnatõusu ei prognoosita.

- Dorpatu linnast kuni ca 5 km kaugusele jäävaid kinnistuid ostetakse võimalikku arenduspotentsiaali silmas pidades. Seetõttu on selliste kinnistute hinnatase võrreldes põllu- ja metsamajanduslike kinnistutega oluliselt kõrgem. Piirkondades, kus põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid on vähe, on haritava maa hinnatasemed keskmiselt 10% võrra madalamad võrreldes nende piirkondadega, kus põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid on palju. Kaugus maakonna-keskusest ei mõjuta põllu- ja metsamajanduslike kinnistute tehingute hindade kujunemist.

- Tehinguhindade kujunemisel tekib järgmine mastaabiefekt:

5,0 – 9,9 ha: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

10,0 – 14,9 ha: mastaabiefekti ei teki

15,0 – 19,9 ha: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

- Keskmise põllutüübilise haritava maa hinnad on keskmiselt ca 5% võrra madalamad kui hea põllutüübilisel haritaval maal ning ca 15% võrra kõrgemad kui rohumaatüübilisel haritaval maal.

- PRIA toetusõiguse puudumine langetab haritava maa turuväärtust ca 50%.

- Kinnistud, milledel on haritava maa kõrval teiste kõlvikute osakaal üle 10%, ei ole hinnatava objektiga võrdluskõlbulikud. Juhul, kui haritava maa kõrval esineb teisi kõlvikuid kuni 10% ulatuses, ei ole nende mõju kinnistu kui terviku tehingu hinna kujunemisel oluline.

- Kinnistutel, mis omavad ehituslikku potentsiaali, tõstavad kinnistu piiril paiknevad tehnovõrgud kinnistu turuväärtust keskmiselt ca 50%.

- Ilma kehtiva detailplaneeringuta kinnistud on keskmiselt ca 20% võrra odavamad kui kehtiva detailplaneeringuga kinnistud. Antud seos kehtib vaid Dorpatu linnast kuni ca 5 km kaugusele jäävate objektide osas.

Tehinguinfo:

- Tehingute hinnad ei sisaldanud käibemaksu kui ei ole märgitud teisiti.

- Kirjeldamata parameetrite osas on alljärgnevalt toodud objektid hinnatava objektiga sarnased või nende parameetrite mõju ei olnud tehingu hinna kujunemise seisukohalt oluline.

Hindamisel on kasutada järgmised kinnistute müügitehingute andmed:

| Nr | Kaugus Dorpatu linnast, km | Piirkonnas asuvate põllu-majandusega tegelevate ettevõtete hulk | Kinnistu pindala, ha | Haritava maa tüüp | Põllumassiiv PRIA-s registreeritud | Olemasolev maakasutuse sihtotstarve | Kõlvikuline koosseis | Kehtiv detail-planeering | Märkused | Tehingu aeg | Tehingu summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | väike | 11,8 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 11,7 ha; metsamaa: 0,1 ha | olemas | kehtiv detailplaneering näeb ette kinnistu jagamise üksikelamu-kruntideks; kinnistu piiril on olemas kõik vajalikud tehno-võrgud; tehingu hind sisaldas käibemaksu | 01.07.12 | 78 000 |
| 2 | 12 | suur | 121,5 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 68,3 ha; metsamaa: 53,2 ha | puudub | koos antud kinnistuga müüdi korraga ühe ja sama müüja poolt ühele ja samale ostjale üle vabariigi veel 51 kinnistut | 01.03.12 | 218 700 |
| 3 | 8 | suur | 7,5 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 7,5 ha | puudub | objekti ostjaks oli naaberkinnistu omanik, kes vajas seda enda kinnistule juurdepääsu tagamiseks ja oli seetõttu nõus maksma enam kui turul sarnaste objektide eest makstakse | 01.09.12 | 26 250 |
| 4 | 13 | suur | 13,5 | rohumaatüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 13,5 ha | puudub | objekti ostjaks oli osaühing (tegemist oli käibemaksu-kohustuslasega) | 01.05.12 | 23 000 |
| 5 | 11 | suur | 13,3 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa 12,5 ha; looduslik rohumaa: 0,8 ha | puudub | objekt osteti eesmärgiga rajada kinnistule uuselamurajoon | 01.01.07 | 63 912 |
| 6 | 8 | suur | 8,7 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 8,7 ha | puudub | kinnistu realiseeriti nõuete katteks pankrotihalduri poolt korraldatud avalikul enam-pakkumisel; objekti reklaamiti minimaalses seadusandluses ettenähtud mahus | 01.05.12 | 9 900 |
| 7 | 20 | väike | 8,9 | hea põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 8,7 ha; muu maa: 0,2 ha | puudub | kinnistu oli koormatud rendilepinguga, mis lõpetati tehingu toimumise hetkel, kuid ostja pidi maksma rentnikule täiendavalt leppetrahvi summas 2 000 eurot | 01.08.12 | 14 500 |
| 8 | 11 | suur | 14,6 | hea põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 14,6 ha | puudub | kinnistut jäi koormama hüpoteek summas 5 000 eurot Eesti Vabariigi kasuks; hüpoteegiga seotud laenukohustuse kohta info puudub | 01.09.12 | 34 310 |
| 9 | 11 | suur | 13,1 | hea põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 1,1 ha; metsamaa: 12,0 ha | puudub | kinnistul kasvab raieküps männimets | 01.07.12 | 55 000 |
| 10 | 1 | väike | 11,0 | hea põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 11,0 ha | olemas | objekt oli enne tehingu toimumist kasutuses haritava maana; ostjaks kinnisvaraarendusega tegelev ettevõte; kinnistu piirneb jõega; tehingu hind sisaldas käibemaksu | 01.06.12 | 80 000 |
| 11 | 12 | suur | 12,0 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 11,0 ha õuemaa: 0,8 ha; muu maa: 1,2 ha | puudub | kinnistul asub rahuldavas korras laut SNP-ga 1 000 m² | 01.05.12 | 40 000 |
| 12 | 19 | väike | 0,6 | hea põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 0,6 ha | puudub | ostjaks oli naaberkinnistu omanik | 01.04.12 | 3 000 |
| 13 | 13 | suur | 13,9 | hea põllutüübiline haritav maa | ei | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa: 13,0 ha muu maa: 0,9 ha | puudub | ostjaks oli samas piirkonnas tegutsev FIE | 01.08.12 | 13 900 |
| 14 | 25 | väike | 18,7 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% tootmismaa | haritav maa: 3,0 ha; muu maa: 15,7 ha | puudub | tegemist on valdavas osas soostunud ja võsastunud alaga | 01.01.12 | 12 000 |
| 15 | 14 | suur | 18,7 | keskmine põllutüübiline haritav maa | jah | 100% maa-tulundusmaa | haritav maa 18,5 ha; metsamaa: 0,2 ha | puudub | ostjaks oli eraisik | 01.02.12 | 37 600 |