Leia hindamisaruande vead ja vajakajäämised. Objekti omandi, kirjelduse ja turuülevaate puhul lähtuda hinnangus toodud andmetest (reaalsusele vastavuse kontrolli ei vaja), samuti ei ole vaja tähelepanu pöörata piltide tegemise reaalsele ajale. Kui vead on arvutuskäigus, siis märgi ära vea koht ja sisu. Korrektset turuväärtuse arvutust teha ei ole vaja.

Eksperthinnang nr 333-11

Käsitletav objekt:	Paarismaja osa

Omandivorm:	½ suurune mõtteline osa kinnistust

Objekti aadress:	Mäetaguse linn, Valgemäe linnaosa, Kase tn 5-1

Tellija:	Madis Kask

Mob 54 321 000

Eksperthinnangu eesmärk:	 Laenutagatise turuväärtuse hindamine

esitamiseks krediidiasutusele

Turuväärtus:	186 000 eurot

Hindamine teostatud:	01.- 05. november 2011

Hindaja:	Kinnitaja:

...................................................	........................................................

Madis Kaart	Jasper Hauka

Hindaja	Hindamisgrupi juht

EKHÜ liige	Kutsetunnistus VH111111

Tel 66 66 555	Tel 66 55 555

Mob 51 66 555	Mob 52 55 666

Eksperthinnangus on 12 lehekülge ja lisad

Sisukord

1. Hindamise alused	3

2. Hindamise lähteülesanne	3

3. Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus	3

4. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused	3

5. Omand	3

6. Objekti kirjeldus	4

6.1 Asukoht	4

6.2 Krunt	4

6.3 Hoone	5

6.4 Paarismajaosa	5

7. Hindamine	6

7.1 Turusituatsioon	6

7.2 Kasutatud mõisted ja meetodid	8

7.3 Turuväärtuse leidmine	9

8. Hindamistulemus	11

9. Vastavuskinnitus standardi nõuetele	12

Eksperthinnangu lisad	13

Asukoha skeem	13

Fotod	14

Registriosa ärakiri kinnistusraamatust	17

# 1. Hindamise alused

Hindamise alusteks olid:

- Eesti Vabariigi seadusandlus;

- Vara hindamise standardiseeria EVS 875. Eesti Standardikeskus, 2005–2011;

- Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) Heade Tavade Koodeks.

# 2. Hindamise lähteülesanne

Objekti kui laenutagatise turuväärtuse hindamine esitamiseks krediidiasutusele.

# 3. Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus

Hindamise lähteandmed

- Elektrooniline kinnistu registriosa väljavõte, 06.06.2011;

- Ehitisregistri elektrooniline andmebaas: www.ehr.ee;

- Maa-ameti geoportaal: http://geoportaal.maaamet.ee;

- Tellija esindaja suuline informatsioon.

Objekti ülevaatus

- Objekti ülevaatuse kuupäev on 01.11.2011;

- Teostatud on objekti väline ning siseruumide ülevaatus. Piirdutud on visuaalse vaatlusega, kasutatud ei ole erivahendeid;

- Ülevaatus on teostatud Mikro Kinnisvara hindaja Madis Kaart poolt;

- Eksperthinnangu kinnitaja ei ole teostanud hinnatava objekti ülevaatust.

# 4. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused

Hindamistulemus on kehtiv järgmistel eeldustel:

- hindajale edastatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõene;

- objekt on omandatud vastavalt seadustele;

- objekti ei koorma lepingud, mis mõjutavad selle hinda;

- objekti võõrandamiseks puuduvad takistavad piirangud;

- puuduvad kommunaalteenuste võlgnevused.

# 5. Omand

Omandi alusdokument	elektrooniline kinnistu registriosa väljavõte seisuga 06.06.2011;

Omandivorm	½ suurune mõtteline osa kinnistust;

Registriosa nr	1178902;

Objekti aadress	Mäetaguse linn, Kase 5-1;

Katastritunnus	45612:607:5510;

Krundi pindala	1 124 m2;

Sihtotstarve	elamumaa 100%;

Omanik	hinnatava mõttelise osa omanik on Madis Kask (isikukood 37704220212);

Koormatised ja kitsendused	seisuga 06.06.2011 kehtivad kanded puuduvad;

Hüpoteegid	hinnatav mõtteline osa on koormatud hüpoteegiga AS Pank kasuks summas 100 000 eurot.

Turuväärtuse hindamisel hinnatavat objekti koormava hüpoteegiga ei arvestata.

# 6. Objekti kirjeldus

## 6.1 Asukoht

Piirkond	Valgemäe linnaosa, Lambaküla asum;

Objekti paiknemine	paariselamu paikneb Saare ja Kase tänavate ristis. Kaugus kesklinnast on ca 3 km;

Piirkonna arhitektuur	lähemas ümbruses paiknevad kaasaegsed paarismajad ja individuaalelamud;

Parkimisvõimalused	parkimisvõimalused on kinnistul (sissesõiduteel) ja garaažis;

Teeninduspunktid	kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad ca 1 km raadiuses;

Ühistransport	bussipeatused asuvad ca 500 m raadiuses;

Juurdepääsuteed	asfaltkattega;

Keskkond	piirkonnas paiknevad valdavalt kaasaegsed 2-korruselised paarismajad ja individuaalelamud, mõnevõrra eemal ka korterelamud. Asumi eeliseks on kesklinna lähedus ja rahulik elukeskkond, kus saastatuse ja müratase on keskmisest madalam. Linnaosa siseselt on asukoht keskmisest kõrgemalt hinnatud roheluse ja kesklinna läheduse tõttu.

## 6.2 Krunt

Aerofoto: Krundi kuju ning paiknemine Kase tn ja Saare tn suhtes (alus: http://geoportaal.maaamet.ee)

Üldandmed

Kasutus	elamumaa;

Pindala	1 124 m2;

Hooned/rajatised	kahe korteriga paarismaja;

Haljastus	hoonestamata krundiosa on valdavalt murukattega, kinnistul paiknevad üksikud lehtpuud;

Piirded	metallpostidel puitaed;

Kuju ja reljeef	krunt on ristküliku kujuga ja tasase reljeefiga;

Planeeringud	kehtivas detailplaneeringus sätestatud ehitusõigus on täies mahus realiseeritud.

## 6.3 Hoone

Alus: ehitisregistri avalik andmebaas

Üldandmed

Hoone tüüp	paarismaja;

Ehitusaasta	2009;

Hoone korruselisus	2 põhikorrust;

Põhikonstruktsioonid:

vundament	betoonist lintvundament;

kandekonstruktsioon	raudbetoon;

välisviimistlus	krohv;

vahelagi	raudbetoon;

katus	raudbetoonpaneelidel, katusekatteks rullmaterjal;

Energiamärgis	D.

Seisukord

Hindaja ei ole teostanud hoone ehitustehnilist ekspertiisi. Hoone on ehitatud aastal 2009 ja on välise vaatluse põhjal väga heas seisukorras. Lisainvesteeringute vajadus puudub.

Tehnovõrgud (alus: ehitisregistri avalik andmebaas)

Veevarustus	tsentraalne;

Kanalisatsioon	tsentraalne;

Elekter	tsentraalne, 3x25A;

Gaas	tsentraalne.

## 6.4 Paarismajaosa

Üldandmed

Üldpind	vastavalt tellija esindaja suulistele andmetele 150,3 m2;

Ruumijaotus:

I korrus	tuulekoda, esik-trepihall, elutuba-kööginurk, tualett, duširuum, saun, garaaž;

II korrus	trepihall, 3 tuba, tualett, vannituba;

Rõdu/lodža	I korrusel terrass, II korrusel rõdu;

Välisuks	puidust turvauks.

Siseviimistlus

|  | Põrandad | Seinad | Laed | Uksed | Aknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I korrus |  |  |  |  |  |
| Tuulekoda ja esik | Keraamilised plaadid | Värvitud | Värvitud | Puituks | - |
| Elutuba-kööginurk | Naturaalparkett | Värvitud | Värvitud | - | PVC-raamidel pakettaknad |
| Duširuum | Keraamilised plaadid | Keraamilised plaadid | Värvitud | Puituks | - |
| Tualett | Keraamilised plaadid | Värvitud | Värvitud | Puituks | - |
| Saun | Keraamilised plaadid | Puitlaudis | Puitlaudis | Puituks | - |
| II korrus |  |  |  |  |  |
| Trepihall | Naturaalparkett | Värvitud | Värvitud | - |  |
| Toad | Naturaalparkett | Värvitud | Värvitud | - | PVC-raamidel pakettaknad |
| Tualett | Keraamilised plaadid | Keraamilised plaadid | Värvitud | Puituks | - |
| Vannituba | Keraamilised plaadid | Keraamilised plaadid | Värvitud | Puituks | PVC-raamidel pakettaken |

Tehnoseadmed (alus: visuaalne ülevaatus ja tellija esindaja suuline informatsioon)

Küte	lokaalne gaasiküte, esikus ja san. ruumides elektriline põrandaküte;

Küttekehad	kamin, plekkradiaatorid, elektripõrandaküte;

Veevarustus	tsentraalne;

Elektrivarustus	1-tariifne elektriarvesti;

Pliit                                         kombineeritud elektri- ja gaasipliit.

Seisukord

Hinnatav paarismajaosa on vaatluse põhjal väga heas seisukorras. Kasutatud on keskmisest kallimaid ja kvaliteetsemaid siseviimistlusmaterjale.

# 7. Hindamine

## 7.1 Turusituatsioon

Eramute ja paarismajade turuülevaade seisuga I poolaasta 2011

Maarja maakonnas on nii hoonestatud kui hoonestamata kinnistutega tehtud tehingute üldarv kuude lõikes tõusnud, kuid kasv on aeglustunud ning aeglustub 2011 II pa ilmselt veelgi. 2011 I poolaastal teostatud tehingute kasv võrreldes aasta varasema perioodiga on ca 14,9%. Kuigi hoonestamata kruntide müük on summaarselt suurenenud, on ka hoonestatud elamumaade osakaal kinnistute tehingu koguarvus aastaga kasvanud. Tegemist on 2008 aastal alanud tendentsiga, mille põhjuseks on asjaolu, et odavam on osta valmis maja, kui asuda korraldama selle ehitust.

Maarjamaal on eramute müügitehingute arv selgelt kasvanud – statistiliselt ca 28%, kuigi reaalselt on kasv mõnevõrra väiksem, sest ametlik (Maa-Ameti) statistika hõlmab ka neid tehinguid, mis ei nn vaba turu tehingud. Kerge hinnatõusu jätkumine Mäetaguse linna korteriturul toetab aktiivsuse jätkuvat kasvu kogu Maarja maakonna eramute turul.

Kuna eramutega tehakse korteritega võrreldes väga vähe tehinguid, siis hinnamuutuste jälgimiseks tuleb vaadata pikemaid perioode kui kuu või kvartal. Viimase aasta jooksul on hoonestatud elamumaa keskmine tehinguhind langenud 2009 aasta sama ajaga võrreldes mõne protsendi võrra. Seetõttu on põhjust eeldada, et ka eramusektoris on hinnatrend tasapisi languselt tõusule pööramas. Seda enam, et kvaliteetset vara on turul suhteliselt vähe ning selle juurdeehitamise kulud ületavad kindlasti tänaseid müügihindu. Seetõttu on põhjust oodata heas asukohas ja kvaliteetselt ehitatud eramute hindade tõusu, samas kui nn põlluarendustes müüdavate madalama kvaliteediga eramute hinnatase jääb püsima praegusele tasemele.

Enim tehinguid on tehtud Mäetaguse linnas, millele järgnevad traditsiooniliselt keskuse naabervallad Aasmäe, Reiu ja Härma. Aasmäe vallas on kallimad tehingud toimunud loomulikult mereäärsetes piirkondades. Eramud on müüdud hinnavahemikus 285 000 – 450 000 eurot, hoonestamata kinnistud 63 – 130 eur/m². olulise tähtsusega on merepiiri omamine. Ilma merevaateta eramud on vahemikus 160 000 – 285 000 eurot. Eelistatud on Hääde keskuse lähemal asuvad kaasaegsed majad, 5 kilomeetrit eemal paiknevad samaväärsed eramud võivad olla isegi kuni 30 000 eurot odavama hinnaga. Silma hakkab ka tehingute suur arv Reiu valla Rea, Põllu ja Metsaküla piirkonnas, kus viimastel kuudel on müüdud 25 elamut, hinnaklassis 115 000 – 160 000 eurot. Soku vallas on II poolaastas toimunud uute eramutega 12 tehingut, hinnavahemik 115 000 – 224 000 eurot.

Viimase aasta jooksul on suurenenud huvi kallimate eramute vastu – nendega tehti mõne võrra rohkem tehinguid. Kui 2010. a. teisel poolaastal tehti eksklusiivsete elamutega vaid üksikuid tehinguid, siis 2011.a. I poolaastal tehti hinnavahemikus 320 000 – 765 000 eurot lausa 14 tehingut. Kõrgema hinnaga tehingud toimusid põhiliselt Valgemäe, Lõuna-Mäetaguse ja Raua linnaosas. Kõige kallimad tehingud (üle 700 000 euro) toimusid Valgemäel ja Raua linnaosas. Lõuna-Mäetaguse linnaosa hinnalagi oli 556 000 eurot. Tavapärane hinnatase Mäetaguse linnas on 130 000 – 190 000 eurot. Üle selle hinnataseme tehakse tehinguid vähe. Päris palju on müüdud ka ridamaja bokse ja paarismaja osasid hinnaklassis 130 000 – 225 000 eurot, mis on enamasti ehitatud 1980-90 aastatel.

Maarja maakonna elamute ja elamuosade tehingute jagunemine tehingu maksumuse järgi.

Allikas: Maa-Amet

Raua linnaosa eripäraks on see, et ostetakse ka kaasomandis olevaid majaosi, mis mujal eriti kaubaks ei lähe. Ca kolmandik tehingutest tehakse kaasomandi osadega. Soov omada kinnistut Raua linnaosas kaalub üles võimalikud riskid (ebasobivad naabrid, eelisostuõigus, probleemid ühise hoolduse ning remondiga). Kuna Raua piirkonnas on nõudlus kruntide järele suurem kui pakkumine (sest piirkond on välja arenenud ning uusi krunte juurde ei tule), siis on seal suur huvi ka vanemate renoveerimist vajavate eramute vastu. Müügiperiood on suhteliselt lühike (nädal kuni 2 kuud) ning tehingud toimuvad küllaltki kõrgete hindadega. Eriti nõutud on nn. eestiaegsed eramud, kus säilinud on palju originaalseid detaile – aknad, uksed, pottahjud, kalasaba parketid, klaasvitraažidega verandad jms. Hinnad 100 000 – 160 000 eurot kap. remonti (või lammutamist) vajavate eramute puhul. Hinda mõjutab asukoht, eelistatud on vaikses tänavas paiknevad suurema kinnistuga eramud.

Majade pakkumiste arv on hakanud tasapisi taas langema. Eramute pakkumise hulk on täna ca 2300, mis on ca kahe aasta ja paari kuu laojääk. Kui aga arvestada asjaolu, et enamus pakkumistest on oma hinna-kvaliteedi suhte tõttu selgelt üle hinnatud ning olnud turul pakkumises juba pikka aega, siis on selge, et mõistlikult hinnastatud kvaliteetsed eramud leiavad omale ostja suhteliselt kiiresti.

## 7.2 Kasutatud mõisted ja meetodid

Turuväärtus (Market Value):

Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval üle minema tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta.

Parim kasutus (Highest and best use):

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse.

Võrdlusmeetod (Sales Comparison Approach):

Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnaste müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus.

Hindamisaruande kuupäev:

kuupäev, millal on allkirjastatud hindamisaruanne.

Väärtuse kuupäev:

kuupäev, mille seisuga hindamisetulemus on esitatud. Peab alati kokku langema hindamise kuupäevaga või sellele eelnema, st hindamine peab olema teostatud kas oleviku või mineviku kuupäeva seisuga.

Ülevaatuse kuupäev:

kuupäev, millal on teostatud objekti ülevaatus. Objekti ülevaatuse kuupäev peab alati eelnema hindamise kuupäevale.

## 7.3 Turuväärtuse leidmine

Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust tõstvad tegurid:

- paiknemine linnaosa siseselt kõrgemalt hinnatud Lambaküla asumis;

- piirkonnas esineb kõrghaljastust;

- hoone ja hinnatav paarismajaosa on väga heas seisukorras.

Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust alandavad tegurid:

- puuduvad.

Hindamiskäik:

Hinnatava objekti puhul on tegemist paarismajaosaga. Juriidiliselt on tegemist mõttelise osaga kinnistust. Arvestades objekti asukohta ja olemust peame parimaks kasutuseks olemasolevat kasutust elamispinnana.

Turuväärtuse leidmisel kasutame võrdlusmeetodit. Võrdlusmeetodi aluseks on asenduspõhimõte: potentsiaalne ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem, kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse.

Analüüsitud on Mikro Kinnisvara andmebaasi tehingunäiteid. Kohandamiseks on valitud näited, mis olid enim usaldusväärsemad ja hinnatava objektiga paremini võrreldavad. Võrdlustehingute võrdlemiseks hinnatava objektiga korrigeerime võrdlusobjekte iseloomustavaid parameetreid. Korrigeerimise eesmärgiks on anda hinnang, kui palju muudab hinnatava objekti mingi parameetri erinevus võrdlusobjekti turuväärtust.

| Objekt | Hinnatav objekt | Võrdlusobjekt nr 1 | Võrdlusobjekt nr 2 | Võrdlusobjekt nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aadress | Kase tn 5-1 | Piibelehe tn | Männimetsa tn | Õhtu tn |
| Objekti tehingu hind, eur |  | 203 000 | 234 000 | 225 000 |
| Objekti müügihind eur/m2 | Kohandame pinnaühiku hinda | 1 352,4 | 1 595,1 | 1 247,2 |
| Objekti tehingu aeg |  | mai 11 | jaan.08 | okt.11 |
| Kohandus1 |  | 0% | -20% | 0% |
| Ajaldatud müügihind, eur/m2 |  | 1 352,4 | 1 276,1 | 1 247,2 |
| Asukoht | Lambaküla asum | Kaluriküla asum / hinnatav halvem | Lambaküla asum / võrreldav | Sibulaküla asum / hinnatav parem |
| Kohandus2 |  | -10% | 0% | 5% |
| Hoone tüüp | Paarismaja | Ridaelamu / vähem privaatne | Paarismaja / võrreldav | Paarismaja / võrreldav |
| Kohandus3 |  | -5% | 0% | 0% |
| Hoone seisukord | Väga hea | Väga hea / võrreldav | Väga hea / võrreldav | Väga hea / võrreldav |
| Kohandus4 |  | 0% | 0% | 0% |
| Pind, m2 | 150,3 | 150,1 | 146,7 | 180,4 |
| Mastaabikohandus5 |  | 0% | 0% | -10% |
| Siseruumide seisukord | Väga hea | Väga hea / võrreldav | Hea / hinnatav parem | Väga hea / võrreldav |
| Kohandus6 |  | 0% | 5% | 0% |
| Krundiosa suurus, m² | 562 | 255 m2 / hinnatav parem | 489 m2 / võrreldav | 501 m2 / võrreldav |
| Kohandus7 |  | 5% | 0% | 0% |
| Haljastus | Vähene kõrghaljastus | Kõrghaljastus / hinnatav halvem | Kõrghaljastus / hinnatav halvem | Madalhaljastus / hinnatav parem |
| Kohandus8 |  | -5% | -5% | 5% |
| Kohandus kokku |  | -15% | 0% | 0% |
| Kohandatud müügihind, eur/m2 |  | 1 149,6 | 1 276,1 | 1 247,2 |
| Kaalud9 |  | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

1 – tuginedes viimase aja müügitehingute ja müügipakkumiste analüüsile võib väita, et sarnaste objektide hinnad on viimase poole aasta jooksul olnud stabiilsed. Võrreldes 2008. aasta algusega on vaadeldavas piirkonnas toimunud ca 20% hinnalangus.

2 – asukohaväärtust mõjutavad hoone asukoht, juurdepääs, ümbruskonna elamute arhitektuur, piirkonna maine ning kõrghaljastuse olemasolu. Lambamajas paiknevate elamute, paarismajaosade ja ridaelamubokside hinnatase on Kalurikülast ca 10% madalam ja ca 5% Sibulakülast kõrgem

3 – hinna kujunemisel on oluline elamu tüüp, kõrgemalt hinnatakse suurema privaatsusega majaosi

4 – majaosa turuväärtust mõjutab ka elamu üldine seisukord, mistõttu oleme arvestanud ka selle asjaoluga

5 – mastaabikohanduse all peame silmas asjaolu, et suurema üldpinnaga majaosade pinnaühiku hind on reeglina madalam kui väiksemate majaosade vastav näitaja

6 – majaosa turuväärtust mõjutab oluliselt ka siseviimistluse kvaliteet ja seisukord. Kõrgemalt on hinnatud majaosad, mis ei vaja investeeringuid kaasajastamiseks

7 – suurem krundiosa on majaosa turuväärtust tõstvaks asjaoluks

8 – kõrghaljastuse olemasolu on turuväärtust tõstvaks asjaoluks

9 – kaalude jagamisel lähtume järgnevast põhimõttest, et kõrgeima kaalu anname võrdlusobjektile, mis sarnaneb hinnatavaga kõige enam ehk objektile, mille absoluutkohandus on kõige väiksem

Eeltoodud tabelis leitud majaosade kohandatud pinnaühiku hindade kaalutud keskmine avaldub järgmiselt:

1 149,6 eur/m2 x 0,2 + 1 276,1 eur/m2 x 0,4 + 1 247,2 eur/m2 x 0,4 = 1 239,23 eur/m2

Leitav turuväärtus avaldub järgmiselt:

1 239,23 eur/m2 x 150,3 m2 = 186 257 eurot ≈ 186 000 eurot

Seega, toetudes piirkonna müügitehingutele ja arvestades hinnatava majaosa eripärade ning olukorraga kinnisvaraturul, võib hinnata käsitletava objekti turuväärtuseks 186 000 eurot, s.o ca 1 238 eur/m2 majaosa pinna arvestuses.

Hinnatava objekti likviidsus on keskmine. Eeldatav müügiperiood hindamise aja turusituatsioonis on 6-12 kuud.

# 8. Hindamistulemus

Mikro Kinnisvara hinnangul on käsitletava objekti (1/2 suurune mõtteline osa kinnistut aadressil Mäetaguse linn, Kase tn 5-1) turuväärtus väärtuse kuupäeva seisuga    186 000 (ükssada kaheksakümmend kuus tuhat) eurot.

Hindamisaruande kuupäev	05. november 2011

Väärtuse kuupäev:	15. november 2011

Hindaja:	Kinnitaja:

...................................................	........................................................

Madis Kaart	Jasper Hauka

Hindaja	Hindamisgrupi juht

EKHÜ liige	Kutsetunnistus VH111111

# 9. Vastavuskinnitus standardi nõuetele

- Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks;

- Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardiseeria EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele;

- Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud;

- Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks;

- Hindaja on tegutsenud välishindajana;

- Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes;

- Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega;

- Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed;

- Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega.

# Eksperthinnangu lisad

## Asukoha skeem

## Fotod

Kase tn 5-1, Mäetaguse linn

## Registriosa ärakiri kinnistusraamatust

Tulenevalt asjaolust, et tegemist on väljamõeldud objektiga, mida reaalselt ei eksisteeri, ei ole registriosa väljavõtet siinkohal lisatud.

# Footnotes

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 9

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-11:2009, lk 9

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 9

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10

# Comments

Käibemaksu kommentaar puudu

Registriosa väljavõtte ja väärtuse kuupäeva vahel on liiga suur vahe.

Puudub viide tellimuslepingule.

Puudub ülevaatuse juures viibinud isiku nimi.

Notariaalse kasutuskorra kohta eeldus puudub.

Puuduvad igasugused klauslid piiratud vastutuse kohta.

Liiga vana väljavõte.

Vajalik notariaalse kasutuskorra kommentaar.

Puudub info hinnatava objekti juurde kuuluva krundiosa suuruse kohta.

Puudub info ehitus- ja kasutusloa kohta.

Vaja kontrollida avalikest registritest. Kui seal info puudub, siis küsida nt hoone projekti.

Puudub kirjeldus hinnatava osa täpse paiknemise kohta hoones.

Puudub majandusülevaade.

Ajaliselt liiga vana tehing.

Kohandus vale märgiga

Kohandus vale märgiga.

Absoluutkohandus puudu. Absoluutkohandust arvestades osakaalud valesti.

Käibemaksu kommentaar puudu

Turuväärtust ei saa määrata tuleviku kuupäevaga. Üldjuhul peab väärtuse kuupäev ühtima ülevaatuse kuupäevaga, kui tellijaga pole kokku lepitud teisiti

Vastavuskinnitus vaja eraldi allkirjastada.