Ülesanne 1.1. (VH VII tase)	Kood:  ....................

Võrdlusmeetodi ülesanne

Tuginedes alltoodud informatsioonile anna hinnang hinnatava vara turuväärtusele võrdlusmeetodil selgitades hindamiskäiku:

- Mis on vara parimaks kasutuseks?

- Kuidas mõjutavad hinnatava vara turuväärtust vara koormavad üürilepingud?

- Millised tehingud ei ole võrdluskõlbulikud ja miks? (jäta välja vaid täiesti sobimatud tehingud)

- Millist võrdlusühikut kasutad ja miks?

- Milliseid võrdluselemente kasutad?

- Kuidas leiad lõpptulemuse (millist keskmist kasutad ja miks) ja millised kommentaarid võiks lõpptulemusele lisada lähtuvalt standardist EVS-875?

- Milline on hindamistulemus võrreldes hindamisel kasutatud võrdlustehingute kohandatud tehingu hindade aritmeetilise keskmisega ja mediaankeskmisega (pinnaühiku arvestuses)?

Turuväärtus tuleb hinnata seisuga 04.04.2018. Kohandused teostada kooskõlas standardis EVS-875 aktsepteeritava täpsusega. Hinnang on mõeldud esitamiseks krediidiasutusele.

Hinnatava vara kirjeldus:

Hinnatav vara ja selle asukoht

Hinnatavaks varaks on Tallinnas, Kesklinna linnaosas asuv garaažiboksidega hoonestatud kinnistu. Tegemist on väljakujunenud Südalinna asumiga, kus paiknevad erinevad vanemad (enamus neist renoveeritud) ja uuemad büroohooned, hotellid ja korterelamud.

Omandsuhted

Omanik:	Põhjamaa Investeeringud OÜ (tegemist on käibemaksu-kohuslasega)

Koormatised ja kitsendused:	isiklik tähtajatu kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks

Hüpoteegid:	hüpoteek summas 148 000 eurot AS Investeeringute Pank kasuks; laenujääk on väärtuse kuupäeva seisuga 124 517 eurot

Üüri/rendilepingud:	olemasolevatest garaažiboksidest 95% on koormatud tähtajatute üürilepingutega 18 erineva üürniku kasuks alates 2016. aastast; üürilepingutekohane üür ühe boksi kohta on 90 eurot/kuus koos kõrvalkuludega, mis vastab hinnanguliselt analoogsete varade turutasemele. Märked üürilepingute kohta kinnistusraamatus puuduvad

Kinnistu andmed

Kuju:				korrapärase kujuga ristkülik

Reljeef:			tasane

Pindala:			2 600 m²

Sihtotstarve:			100% tootmismaa

Üldplaneering:	2012.a. kehtestatud linna üldplaneering sätestab hinnatava kinnistu maakasutuse juhtotstarbena äri- ja elamumaa

Detailplaneering:	2017.a. kehtestatud detailplaneeringu järgi võimaldatakse olemasoleva hoone lammutamist ja uue äripindadega korterelamu ehitamist. Hinnatava kinnistu sihtotstarbeks on määratud 10% ärimaa ja 90% elamumaa. Detailplaneeringu kohane ehitusõigus on järgmine: max krundi täisehitus – 30%, max korruselisus: 6, max hoonete arv – 1.

Ehitusluba:	puudub

Tehnovõrgud ja seadmed

Veevarustus:	puudub, tsentraalne liitumispunkt kinnistu piiril, liitumistasud maksmata

Kanalisatsioon:	puudub, tsentraalne liitumispunkt kinnistu piiril, liitumistasud maksmata

Elektrivarustus:	el. alajaam asub kinnistu naabruses; sõlmitud liitumisleping (300 A), liitumistasud makstud

Küte:	puudub

Kinnistul asuv hoonestus

Ehitusaasta:	1968

SNP:	610 m²

Konstruktsioon:	silikaattellis

Korruseid:	1

Ruumijaotus:	hoone koosneb 24 kahepoolsete puitustega garaažiboksist

Küte:	puudub

Seisukord:	rahuldav (suuremaid investeeringuid ei ole viimase paarikümne aasta jooksul teostatud)

Kasutus:	hoone on üürilepingute alusel kasutusel garaažina

Turuinformatsioon:

Hinnatav vara paikneb tuntud asukohas Tallinna südalinna äärealal. Kesklinna linnaosa Südalinna asumi näol on tegemist enamjaolt väljakujunenud segahoonestusega kõrgelt hinnatud nn city piirkonnaga. Korterite ja äripindade turg vaadeldavas asumis on aktiivne, viimase aasta jooksul võib piirkonnas täheldada nõudluse kasvu arenduseks sobivate kruntide järele.

Turuanalüüsile tuginedes on teada järgmised faktid:

- Hinnadünaamika:

- Alates 2016.a. teisest poolaastast on arenduseks sobivate maatükkide hinnad püsinud muutumatuna.

- 2017.a. II ja III kvartalis tõusid hoonestamata ja/või arenduspotentsiaaliga maade hinnad kokku 5%.

- Alates 2017.a. oktoobrist on kahe järgmise kvartali jooksul antud varade hinnad tõusnud kokku ca 10%.

- Edasiseks prognoositakse mõõdukat tõusu 5 – 10% aastas.

- Kõik toimunud hinnamuutused on olnud kuude lõikes ühtlased.

- Arenduseks sobivate maatükkide tavapärane müügiperiood vaba turu tingimustes on viimastel aastatel olnud keskmiselt 6 kuni 12 kuud.

- Vabaturutingimustes müüdud vanemate laohoonetega hoonestatud kinnistute tehingute hinnad jäävad vahemikku 400 – 600 €/m²SNP. Piirkonna hoonestamata tootmismaa keskmine hinnatase jääb vahemikku 30 – 40 €/m² ja elamu- ja ärimaa keskmine hinnatase vahemikku 100 –160 €/m2SBP.

- Kesklinna piirkonnas asuvate kaasaegsete hoonete keldrikorrustel asuvate garaažibokside üürimäärad koos kõrvalkuludega on viimase aasta jooksul jäänud vahemikku 120 – 140 eurot/kuus. Vanemates hoonetes asuvate garaažibokside turutasemel üürimäärad on sellest 30% madalamad.

- Turuinfo põhjal on teada, et ehitusõigusega kinnistute puhul kehtib tehinguhindade kujunemisel alljärgnev mastaabiefekt:

Hoone SBP on 0 – 3 000 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

Hoone SBP on 3 001  – 5 500 m²: mastaabiefekti ei teki – tegemist on optimaalse suurusega hoonestusega

Hoone SBP on 5 501 – 10 000 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

- Juhul kui kinnistule on planeeringujärgse hoonestuse rajamiseks väljastatud ehitusluba, siis tõstab see kinnistu turuväärtust 10%.

- Kinnistud, millede planeeringujärgne maakasutuse sihtotstarve on sotsiaalmaa, ei ole hinnatava varaga võrdluskõlbulikud, kuna kehtiva üldplaneeringu järgselt on need planeeritud avaliku kasutusega haridusasutuste maaks. Valdavas osas (vähemalt 80%) elamumaa sihtotstarbega kinnistute hinnad on vaadeldavas piirkonnas 10% kõrgema hinnatasemega kui ainult ärimaa otstarbega kinnistud. Segakasutusega (elamumaa osakaal vahemikus 20% - 80%) kinnistute hinnad on 5% kõrgemad võrreldes ärimaaga.

- Erinevate ekspertide hinnangul maksab kinnistul paikneva hoone lammutamine väärtuse kuupäeva seisuga koos käibemaksuga 15 000 eurot.

- Turul on väljakujunenud seaduspärasus, et ilma vee, kanalisatsiooni ja elektritrassidega liitumislepinguteta kruntide hinnad on 5% võrra madalamad kui kinnistutel, milledel eelnimetatud liitumislepingud on olemas ja tasutud.

- Turuanalüüsi tulemusel on teada, et turuosalised teevad enda otsuseid antud turusektoris lähtuvalt hoone SNP-le või ehitusõiguse SBP-le taandatud tehingu hinnast.

- Kõik ülesandes toodud summad ei sisalda käibemaksu (NB! kui ei ole märgitud teisiti).

- Võrdluselementide mõju tehingu hinna kujunemisele on turult tuletatud andmete osas 5%-se täpsusega, välja arvatud juhtudel, kui algandmed kooskõlas EVS 875-ga on võimaldanud täpsemat kohandust.

Tehinguinfo:

- Tehingute hindades sisaldunud 20% käibemaksu info on toodud tehingute tabelis.

- Kõik alljärgnevalt toodud ostu-müügi tehingud on toimunud vastava kuu algusega.

- Kirjeldamata parameetrite osas on alljärgnevalt toodud varad hinnatava varaga sarnased või nende parameetrite mõju ei olnud tehingu hinna kujunemise seisukohalt oluline.

Hindamisel on kasutada järgmised hinnatava varaga samas turupiirkonnas asuvate kinnistute müügitehingute andmed:

| Nr | Aadress | Krundi pindala, m2 | Lubatud krundi max täisehitus | Lubatud maksimaalne korruselisus | Planeeritud maakasutuse sihtotstarve | Ehitusluba | Liitumised tehno-võrkudega | Teadaolev informatsioon | Tehingu aeg | Tehingu summa, € | KM tehingu-hinnas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taevakivi 8 | 2 500 | 40% | 5 | ärimaa | olemas | tasutud | Vara müüdi avalikul enampakkumisel kohtutäituri poolt, sealjuures reklaamiti vara vaid minimaalses seadus-andluses ettenähtud mahus. | nov.17 | 480 000 | F |
| 2 | Tähe 3 | 1400 | 35% | 10 | elamumaa | puudub | tasutud | Kinnistu oli koormatud tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusvaldusega. Kinnistu ostjaks oli isik, kelle kasuks oli nimetatud kasutusvaldus seatud. | jaan.18 | 680 000 | T |
| 3 | Koidu 21 | 2 200 | 40% | 5 | ärimaa | olemas | tasutud | Kinnistul oli tehingu hetkel 4 mitteresidendist kaasomanikku, notariaalne kasutuskord puudus | aug.17 | 530 000 | F |
| 4 | Linnutee 5 | 1 600 | 50% | 6 | elamumaa | puudub | tasumata | Finantseerimisel kasutati pangalaenu (15 aastat, intressimäär 2,1% + 6 kuu Euribor, omafinantseering 40%) | märts 15 | 420 000 | T |
| 5 | Koidu 38 | 2 500 | 30% | 3 | elamumaa | puudub | tasumata | Ost-müük on toimunud sama omanikeringiga juriidiliste isikute vahel | april 17 | 640 000 | F |
| 6 | Tähe 47 | 4 000 | 40% | 4 | sotsiaalmaa | puudub | tasumata | Kinnistu osteti spekulatiivsel eesmärgil | sept.17 | 80 000 | F |
| 7 | Linnutee 17 | 1 200 | 45% | 12 | elamumaa 50%, ärimaa 50% | puudub | tasutud | Vara vahendajaks oli kõrvaline kinnisvarafirma, tehingu vahendustasuks oli 1,5% tehinguhinnast | märts 18 | 970 000 | T |
| 8 | Koidu 4 | 1 000 | 40% | 5 | elamumaa | puudub | tasumata | Vara osteti kohaliku omavalitsuse poolt seoses piirneva tänava laiendusega. | juuni 17 | 114 000 | T |
| 9 | Päikese 2 | 1 800 | 30% | 5 | ärimaa 20%, elamumaa 80% | olemas | tasutud | Krundi pinnas on reostunud. Reostuse likvideerimise maksumuseks on vastavad spetsialistid hinnanud käibemaksuta 6 000 eurot (nimetatud kulu tuli tasuda täiendavalt kinnistu ostjal, ostja oli sellest teadlik enne tehingu toimumist) | jaan.18 | 471 000 | T |
| 10 | Planeedi 6 | 2 000 | 35% | 6 | elamumaa | olemas | tasumata | Müüjaks füüsiline isik, ostjaks samale füüsilisele isikule kuuluv osaühing. | dets. 16 | 150 000 | T |
| 11 | Päevakoera 1 | 1 300 | 45% | 12 | elamumaa 50%, ärimaa 50% | puudub | tasumata | Ostjaks on võlausaldajaga seotud ettevõte. | juuli 17 | 355 000 | T |
| 12 | Pääsukese 8 | 1 900 | 35% | 8 | elamumaa | puudub | tasutud | Kinnistul paiknes hiljuti osaliselt renoveeritud 8-korruseline korterelamu. Hoonet laiendada tulenevalt kehtivas detailplaneeringus sätestatust ei ole võimalik. | mai 17 | 2 300 000 | F |
| 13 | Orbiidi 4 | 2 100 | 40% | 9 | ärimaa 10%, elamumaa 90% | olemas | tasutud | Kinnistu oli koormatud hoonestusõigusega. Ostjaks on hoonestusõiguse omanik. | veebr.18 | 570 000 | T |
| 14 | Kastani 8 | 2 800 | 30% | 6 | elamumaa | puudub | tasumata | Ostjaks on naaberkinnistu omanik. Omanikul huvi müüa ei olnud, ent nõustus müügiga, kuna ostja tegi turutasemest kõrgema pakkumise. | märts.17 | 1 160 000 | F |
| 15 | Taevakivi 45 | 2 200 | 45% | 7 | ärimaa | puudub | tasumata | Kinnistul paiknes kasutatud autode kauplus, mis on kahe üürniku kasutuses. Täpsed üüritingimused on teadmata | aug.17 | 900 000 | F |

Käibemaks tehinguhinnas – T sisaldas, F ei sisaldunud