EH

Ülesanne 1.1.				Kood:  ....................

Tuginedes alltoodud informatsioonile leia hinnatava objekti turuväärtus võrdlusmeetodil selgitades hindamiskäiku:

- Mis on objekti parimaks kasutuseks?

- Millised tehingud ei ole võrdluskõlbulikud ja miks? (jäta välja vaid täiesti sobimatud tehingud)

- Millist võrdlusühikut kasutad ja miks?

- Milliseid võrdluselemente kasutad?

- Kuidas leiad lõpptulemuse (millist keskmist kasutad ja miks) ja millised kommentaarid võiks lõpptulemusele lisada lähtuvalt standardist EVS-875 ja EKHÜ poolt nõutavast eksperthinnangu standardist?

- Milline on hindamistulemus võrreldes hindamisel kasutatud võrdlustehingute ajaldatud tehingu hindade aritmeetilise keskmisega ja mediaankeskmisega (pinnaühiku arvestuses)?

- Turuväärtus tuleb hinnata seisuga 01.11.2013. Hinnang on mõeldud esitamiseks krediidiasutusele.

- Kohandused teostada 5%-se täpsusega.

Hinnatava objekti kirjeldus:

Hinnatav objekt ja selle asukoht

Hinnatavaks objektiks on Revali linna servas Kruusa linnaosas asuv hoonestamata ühepereelamukrunt. Samas piirkonnas asuvad üksikelamud ja kahepereelamud ning ka üksikud hoonestamata elamukrundid. Ühel hinnatava objekti naaberkrundil esineb lokaalse iseloomuga reostus, mis ei mõjuta naaberkrunte. Erinevad eksperdid on nimetatud reostuse likvideerimise kuluks hinnanud (kõik summad sisaldavad käibemaksu ja on kehtivad väärtuse kuupäeva seisuga):

- ekspert 1: 10 000 eurot;

- ekspert 2: 5 000 eurot;

- ekspert 3: 9 000 eurot.

Omandsuhted

Omanik:	Heli Kopter

Koormatised ja kitsendused:	tähtajatu isiklik kasutusõigus OÜ Kogumisvõrk kasuks, mis ei takista ega piira kinnistu sihipärast kasutust

Hüpoteegid:	hüpoteek summas 500 000 eurot AS Essebee kasuks, hüpoteegiga pole väärtuse kuupäevaga seotud ühtegi laenukohustust

Üüri/rendilepingud:		puuduvad

Kinnistu andmed

Kuju:				ristkülik

Reljeef:			tasane

Pindala:			1 500 m²

Sihtotstarve:			100% elamumaa

Üldplaneering:	2010.a. kehtestatud üldplaneering sätestab hinnatava kinnistu maakasutuse juhtfunktsioonina elamumaa, kuhu on lubatud ehitada vaid ühepereelamuid

Detailplaneering:	1999.a. kehtestatud detailplaneering võimaldab kinnistule ehitada ühe kuni 2-korruselise ühepereelamu koos seda teenindava kõrvalhoonega; nimetatud ehitusõigust võib lugeda piirkonna jaoks tavapäraseks; praegune omanik taotles 2011.a. kinnistule detailplaneeringu algatamist 6 korteriga korterelamu püstitamiseks, kuid kohalik omavalitsus keeldus vastavat lähteülesannet väljastamast

Tehnovõrgud ja seadmed

Veevarustus:	tsentraalne (trass kinnistu piiril, liitumine puudub)

Kanalisatsioon	tsentraalne (trass kinnistu piiril, liitumine puudub)

Elektrivarustus	el. alajaam asub kinnistu vahetus naabruses; liitumine puudub

Turuinformatsioon:

Turuanalüüsile tuginedes on teada järgmised faktid:

- Hinnadünaamika:

- Hoonestamata elamumaa hinnad on alates 2013.a. I kvartalist püsinud muutumatuna, 2012.a. III ja IV kvartali jooksul on hoonestamata elamumaa hinnad tõusnud kokku ca 5% - nimetatud hinnatõus on kuude lõikes olnud ühtlane.

- Eeltooduga samasugune hinnadünaamika kehtib nii hoonestamata korterelamukruntide kui ka ühepereelamukruntide osas.

- Kruusa linnaosa hoonestamata maa hinnatasemed on keskmiselt 10% võrra madalamad kui Liiva linnaosas ning keskmiselt 10% võrra kõrgemad kui Kivi linnaosas.

- Hoonestamata maa tehinguhindade kujunemisel tekib järgmine mastaabiefekt:

501 – 1 000 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

1 001 – 2 000 m²: mastaabiefekti ei teki – tegemist on optimaalse suurusega kruntidega

2 001 – 3 000 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

- Ilma vee, kanalisatsiooni ja elektrivõrguga liitumislepinguteta hoonestamata kinnistute hinnad on keskmiselt ca 10% võrra madalamad kui kinnistud, milledel eelnimetatud liitumislepingud on olemas.

- Juhul, kui kinnistul puudub kehtiv detailplaneering, siis alandab see kinnistu turuväärtust 10%. Kehtivaid projekteerimistingimusi võib turuväärtuse kujunemise võtmes käsitleda samaväärsena kehtiva detailplaneeringuga.

- Kinnistud, millede olemasolev maakasutuse sihtotstarve on üldmaa, ei ole hinnatava objektiga võrdluskõlbulikud, kuna kehtiva üldplaneeringu järgselt on need planeeritud haridusasutuste maaks.

Tehinguinfo:

- Kõik ülesandes toodud summad ei sisalda käibemaksu ning nendele ei lisandu käibemaksu (kui ei ole märgitud teisiti).

- Kirjeldamata parameetrite osas on alljärgnevalt toodud objektid hinnatava objektiga sarnased või nende parameetrite mõju ei olnud tehingu hinna kujunemise seisukohalt oluline.

Hindamisel on kasutada järgmised kinnistute müügitehingute andmed:

| Nr | Linnaosa | Kinnistu pindala, m² | Liitumised tehnovõrkudega | Maakasutuse sihtotstarve | Kehtiv detailplaneering | Märkused | Tehingu aeg | Tehingu hind, eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kruusa | 3 859 | olemas | elamumaa | olemas | tegemist on ½ mõttelise osaga kinnistust; kasutuskord puudub; NB! kinnistu pindalana on kajastatud kinnistu kui terviku pindala; objekti ostjaks oli teine kaasomanik | 01.06.13 | 54 000 |
| 2 | Kruusa | 2 601 | puuduvad | elamumaa | puudub | olemas kehtivad projekteerimistingimused (väljastatud vahetult enne tehingu toimumist) | 01.08.12 | 65 000 |
| 3 | Liiva | 700 | puuduvad | elamumaa | puudub | objekt osteti naaberkinnistu omaniku poolt tagamaks temale vajalikku juurdepääsu avalikult tänavalt | 01.10.13 | 28 000 |
| 4 | Liiva | 1 612 | puuduvad | elamumaa | puudub | 10.12.12. algatati detailplaneering ees-märgiga taotleda kinnistule ehitusõigus ühepereelamu ehitamiseks; vastav detail-planeering kehtestati 01.08.2013.a. | 01.12.12 | 45 000 |
| 5 | Liiva | 1 200 | puuduvad | elamumaa | olemas | objekt müüdi avalikul enampakkumisel kohtutäituri poolt, sealjuures reklaamiti objekti vaid minimaalses seadusandluses ettenähtud mahus | 01.04.13 | 23 000 |
| 6 | Liiva | 550 | olemas | elamumaa | olemas | ostja on eraisik | 01.07.09 | 24 000 |
| 7 | Liiva | 2 400 | puuduvad | tootmismaa | olemas | kehtiva detailplaneeringu järgi on tegemist ärikrundiga | 01.07.13 | 75 000 |
| 8 | Kivi | 1 800 | olemas | elamumaa | puudub | kinnistut jäi koormama hüpoteek summas 10 000 eurot Eesti Vabariigi kasuks; hüpoteegiga seotud laenukohustuse kohta info puudub | 01.06.13 | 32 000 |
| 9 | Kivi | 2 980 | olemas | elamumaa | olemas | kinnistul paikneb heas korras üksikelamu, mille jääkasendusmaksumuseks on eksperdid tehingu kuupäeva seisuga hinnanud 188 000 eurot | 01.08.12 | 147 000 |
| 10 | Liiva | 1 903 | olemas | elamumaa | olemas | kinnistu ostjaks oli osaühing, mille ainus juhatuse liige oli ühtlasi ka antud kinnistu müüjaks; objekti reklaamiti eelnevalt kinnisvaraportaalis ca 2 nädalat | 01.03.12 | 20 000 |
| 11 | Kivi | 2 001 | puuduvad | elamumaa | puudub | nii üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu järgi korterelamu ehitamiseks sobilik krunt – lubatud on ehitada kuni 3-korruseline hoone ehitusaluse pindalaga 500 m² | 01.08.13 | 55 000 |
| 12 | Kruusa | 1 999 | olemas | üldmaa | olemas | tehingu hind sisaldas käibemaksu; ostjaks oli kohalik omavalitsus | 01.03.12 | 22 000 |
| 13 | Kruusa | 2 602 | puuduvad | elamumaa | olemas | ostjaks oli kinnistu müüja õde | 01.04.12 | 30 000 |
| 14 | Kruusa | 2 800 | olemas | elamumaa | olemas | ostjaks on võlausaldajaga seotud ettevõte | 01.10.13 | 20 000 |
| 15 | Kruusa | 990 | olemas | elamumaa | olemas | kinnistul asus amortiseerunud tootmis-hoone, ostja poolt vahetult enne tehingu toimumist võetud hinnapakkumiste põhjal oli turutasemele vastav lammutuskulu suurus-järgus 5 000 eurot (koos käibemaksuga); nii kehtiva detail- kui ka üldplaneeringu järgi oli tegemist üksikelamukrundiga; ostjaks oli eraisik, kes ostis kinnistu ühepereelamu ehitamiseks | 01.09.13 | 25 000 |